## Slide 1
Автоматизированная диагностика триботронных систем с использованием методов машинного обучения

## Slide 2: Автоматизированная диагностика
Схема программного обеспечения системы диагностики неисправностей

## Slide 3: Многослойный перцептрон
где yi – 1 если i соответствует действительному классу,
иначе 0;
ŷi –значение нейрона;
n – размер выхода.
где Zi – значения нейронов выходного слоя;
K – количество нейронов выходного слоя.
Модель нейрона
Модель нейрона
Многослойный перцептрон
Активация выходного слоя
Функция потерь

## Slide 4: Эксперимент
Виды неисправностей
1 – отсутствуют;
2 – дисбаланс на 1 диске;
3 – дисбаланс на 2 диске;
4 – дисбаланс на двух дисках.
- Опоры: подшипники 304 серии;
- На роторе установлены диски с резьбовыми отверстиями для установки дисбаланса;
- Частота вращения вала: 1200 об/мин;
- Дисбаланс 750 г/мм;
- Акселерометр: MEMS-акселерометр MPU6050;
- Датчик перемещения: IMA12-06BE1ZC0S;
- Частота дискретизации ~ 50 Гц;
- 6 опытов для каждого класса;
- Время записи данных опыта – 1 мин;

## Slide 5: Набор данных
Подготовка данных: Нормализация
Обучение – 3480 примеров;
Валидация – 2320 примеров;
Тестирование – 1160 примеров;
Размер примера – 100 измерений.

## Slide 6: Обработка данных
Google colab – бесплатная интерактивная облачная среда для работы с кодом на языке программирования Python3 от Google.
Репозиторий с программой для обработки данных:
https://github.com/chester-i-n/11MH-M.git
Библиотека для глубокого обучения:
https://pytorch.org/